## Slide 1: システム時刻のずれに基づくディジタル機器における 特徴量の抽出
国立高等専門学校機構 小山高専 並木 涼
国立高等専門学校機構 小山高専 干川 尚人
千葉大学 伊藤 智義
千葉大学 下馬場 朋禄
2019/03/14 情報処理学会 第81回全国大会

## Slide 2: 目次
研究背景・目的
クロックフィンガープリントおよびその抽出法
時刻ドリフトによる機器識別実験
考察 / 課題
まとめ
Notes: 述べてから2つの実験を行った結果を示す

## Slide 3: 研究背景と目的
研究背景 IoT*1技術の発展により，膨大なデバイスが ネットワークに接続されオープン化が進む． 膨大な機器のオープン化は機器管理コストの 増大を招き，悪意ある攻撃者による攻撃の リスクを高める．
オープン化されたIoT機器を
用いるサービス
ネットワークサービス
*1 Internet of Things
Notes: 具体的にはIoT機器を用いるサービスに対して機器をすり替えるなりすまし攻撃というものへのリスクですね

## Slide 4: 研究背景と目的
研究背景 IoT*1技術の発展により，膨大なデバイスが ネットワークに接続されオープン化が進む． 膨大な機器のオープン化は機器管理コストの 増大を招き，悪意ある攻撃者による攻撃の リスクを高める．
オープン化されたIoT機器を
用いるサービス
機器のすり替え
ネットワークサービス
悪意ある攻撃者
その機器は安心して利用可能？
*1 Internet of Things
Notes: 具体的にはIoT機器を用いるサービスに対して機器をすり替えるなりすまし攻撃というものへのリスクですね

## Slide 5: 研究背景と目的
オープンIoT環境が有する特性・制約下で生じるリスク
意図しない相手との通信を避けるために 機器を識別することが重要
背景
多種多様な機器を安全に利用するため 適切に機器を識別する方式を創出する
目的
Notes: このような環境下では
ネットワークで相互につながる多種多様なディジタル機器を安全に

## Slide 6: クロックフィンガープリント
ディジタル機器が有する半導体チップには特性のばらつきが存在
ディジタル機器の半導体チップが生成するクロック信号から 得られる固有の特徴（クロックフィンガープリント）を活用する
CPU
(A)
CPU
(B)
CPUのクロック信号
同製品でも微妙にズレが生じる
機器固有の特徴を活用して機器を識別する
Notes: 半導体が生成するクロック信号

## Slide 7: クロックフィンガープリント
現在は機器のシステム時刻のずれ方（時刻ドリフト）による検討
クロック信号特性に起因する時刻ずれを特徴量として利用
半導体の特性差がクロック信号に現れる
仮定
機器の時刻はクロック信号により更新される
前提
時刻ドリフトを機器固有の特徴量として活用
提案

## Slide 8: クロックフィンガープリント抽出法
Network Time Protocol (NTP)を用いて基準サーバと 計測対象機器のシステム時刻の差分を取得する
ネットワーク
NTPサーバ
機器固有のドリフト特性を計測
対象機器
基準サーバ
高精度な
時刻補正

## Slide 9: 目次
研究背景・目的
クロックフィンガープリントおよびその抽出法
時刻ドリフトによる機器識別実験
考察 / 課題
まとめ
Notes: 述べてから2つの実験を行った結果を示す

## Slide 10: 実験システム構成
計測対象機器
  Raspberry Pi 3 (Raspbian, April 2018) 20台
基準サーバ / GPS-NTPサーバ
  Raspberry Pi 3 (Raspbian, April 2018)
比較用NTPサーバ
  ntp.nict.jp (Stratum 1)
HPLC
実験システム構成図
実験条件
計測間隔: 10分
計測期間:
2018/11/19 – 2018/12/10

## Slide 11: 時刻ドリフトの抽出結果
20台で特徴は異なるが類似した機器もある
時刻ドリフトの積算値
Notes: 時刻ドリフトの積算値のグラフ

## Slide 12: 時刻ドリフト量による機器識別法
学習用データとしてN個の時刻ドリフトデータ
テスト用データとしてM個の時刻ドリフトデータ
Time
学習用データ
テスト用データ

## Slide 13: 時刻ドリフト量による機器識別法
: 時刻 までの時刻ドリフト
特徴量
基準特徴量
Time
学習用データ
特徴量
特徴量
特徴量
例)
データ数
サンプリング周期
→ 個の特徴量
時刻ドリフトの平均を
機器の基準特徴量とする
Notes: サンプリング周期をSとおくとN-S個の特徴量が得られる

## Slide 14: 時刻ドリフト量による機器識別法
テスト用データからサンプリング周期 で得られる特徴量を予め算出した特徴量と比較
残差が最小となる機器を識別結果とする
Time
テスト用データ
識別対象の特徴量
基準特徴量1
基準特徴量2
……
比較

## Slide 15: 時刻ドリフト量による機器識別
サンプリング周期に対する20台のRaspberry Piの識別正解率
サンプリング周期を長くしても識別精度が高くならない場合がある
Notes: 時刻ドリフトを用いた20台のRaspberry Pi 3の識別
サンプリング周期を変化させて識別の正解率を算出
限界が見えてきた
非線形な動きをする、なぜか
単調増加: 5, 1回落ちる: 2, 極端に落ちる: 13

## Slide 16: 時刻ドリフト量による機器識別
サンプリング周期に対する20台のRaspberry Piの平均識別正解率
サンプリング周期を長くしても識別精度が高くならない場合がある

## Slide 17: 時刻ドリフトの抽出結果
20台で特徴は異なるが類似した機器もある
時刻ドリフトの積算値
Notes: 時刻ドリフトが類似した機器を誤って判定していると考えられる

## Slide 18: ドリフト量の変動
ドリフト量の変動は機器に共通している（規則性を持つ）
計測ごとの時刻ドリフト量の変動
ドリフト量は
一定ではない

## Slide 19: 考察
特徴量として用いている時刻ドリフトは変動している
  時刻ドリフトの変動には何らかの規則性がある（外的要因）
  時刻ドリフト量は温度の影響を受けている可能性がある？ （検討中）
サンプリング周期を長くした際の正解率の推移
  正解率は単調増加しない
  特徴量が類似した機器で誤判定が起きている
  時刻ドリフトの変動が影響を及ぼしていると考えられる
Notes: 識別実験において

## Slide 20: 課題
ネットワーク遅延の影響の検証
  負荷のかかったネットワークでの現行の 計測精度を調査する必要
特徴量抽出の迅速化
特徴量の多次元化の検討
Notes: 他人受入率と本人拒否率

## Slide 21: まとめ
ディジタル機器におけるシステム時刻のずれに基づく機器識別を試みた結果について示した
クロックフィンガープリント手法における機器識別法について
  1次元の時刻ドリフトのみによる機器識別には限界がある
Notes: 言ったことを繰り返す感じで
先の課題を踏まえて改善を図る

## Slide 22: （スライド終了）

## Slide 23: 共通スライド

## Slide 24: オープンなIoT機器
サービス専用のIoT機器
相互利用可能なIoT機器
サービス
サービス
サービス
サービス
クローズなIoT
オープンなIoT
Notes: オープン化しなかったらどうなるか
サービスごとに機器用意すると限定的
（見守り用カメラ、防犯用カメラ）
オープン化することで発展が進む

## Slide 25: IoT機器の特徴
セキュリティが確保された 環境で運用される
運用されるサービスに応じた性能を有する
身の回りに多種多様な機器が大量に点在する
セキュリティが確保されているとは限らない
なりすましが クラウドサーバに比べ容易
性能は限定されている
クラウドサーバ
IoT機器
Notes: 性能が限定されている、量が多い→証明書入れるの大変
電子鍵が流出するとなりすましを区別できない

## Slide 26: 参考 : 識別実験時の平均正解率

## Slide 27: 参考 : 実験における計測間隔
機器 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 標準偏差
PC A | 596 | 604 | 600 | 0.5337
PC B | 596 | 604 | 600 | 0.5005
PC C | 596 | 604 | 600 | 0.4779
Raspi A | 596 | 604 | 600 | 0.5948
Raspi B | 597 | 604 | 600 | 0.5390
Raspi C | 596 | 604 | 600 | 0.5493

## Slide 28: 機器識別の必要性
サービス
保証機関
悪意ある攻撃者
詐称機器
正規の機器
詐称が成立すると真正性を保証できない
この機器を
保証します
機器のすり替え
この機器の
素性は？

## Slide 29: 既存技術 : ネットワークサービスの識別子
MACアドレス（レイヤー2），IPアドレス（レイヤー3）
  容易に詐称可能
  認証を目的とした仕組みではない

## Slide 30: 既存技術 : 認証種別
認証方式 | 内容 | 具体例
知識認証 | 本人が記憶する情報で正当性確認 盗聴や辞書攻撃が可能 | ID/パスワード認証
所有物認証 | 本人が所有するもので正当性確認 盗難のリスク | 公開鍵認証 ワンタイムパスワード
生体認証 | 本人の生体情報の特徴で正当性確認 なりすましが困難 | 指紋 / 静脈 / 虹彩認証 クロックフィンガープリント

## Slide 31: 提案手法の利点
デジタル機器が必ず有するクロック信号を利用するため，技術適用範囲が極めて広い（高い汎用性）
ハードウェア固有の特性を利用するため，ソフト的手法による 詐称が困難（セキュア）
同一ネットワーク内にある機器だけで実現可能であり 複雑な設定は不要（低コスト）

## Slide 32: 温度相関

## Slide 33: 仮説
半導体製品は温度の影響を受けやすい
  例）ピエゾ抵抗型圧力センサ
マイクロプロセッサにおいて 使用時の温度がその特性に影響を与える
仮説
時刻ドリフト量と環境温度を計測し
その相関性を検証する
実験
Notes: 半導体製品は温度影響を受けやすい
圧力センサは周囲の温度に気を付ける必要がある
実験加える

## Slide 34: 実験システム構成
計測対象機器
  ノートパソコン (Intel Celeron T1600, UbuntuServer 16.04.4) 3台
  Raspberry Pi 3 (Raspbian, April 2018) 3台
基準サーバ
  ノートパソコン (Intel Celeron T1600, UbuntuServer 16.04.4)
室温計測サーバ
  Raspberry Pi 3
NTPサーバ
  ntp.nict.jp (Stratum 1)
HPLC
実験システム構成図
実験条件
計測間隔: 10分
計測期間: 2018/10/19 – 2018/12/11

## Slide 35: 実験結果 : 時刻ドリフトの推移
PCとRaspberry Piでドリフトの傾向が異なる
時刻ドリフト量の積算値の推移
Raspi A, Cは
ドリフト量の
推移が類似
Notes: 短期間では現れなかったゆらぎ

## Slide 36: 実験結果 : 計測ごとの時刻ドリフト量
Raspi A, Cは
ドリフト量の
推移が類似
時刻ドリフト量は一定ではなく，同時刻に外れ値がみられる
計測ごとの時刻ドリフト量の推移
Notes: 外れ値（同時刻）・揺れ・
外れ値を抜いたドリフト量グラフ

## Slide 37: 実験結果 : 計測ごとの時刻ドリフト量
Raspi A, C
Notes: 外れ値を抜いたドリフト量グラフ

## Slide 38: 実験結果 : 計測ごとの時刻ドリフト量
計測ごとの時刻ドリフト量の箱ひげ図
50%のデータを含む箱の大きさは0.5ms以内
Notes: 誤差のフィルタします
誤差はこれくらい
箱は0.5ms以内

## Slide 39: 考察
時刻ドリフトの計測結果には同一時間に外れ値が記録されている
  各機器に固有のものではなく，基準サーバの記録処理や ネットワーク遅延による可能性
外れ値を除いた計測結果について考察を行う

## Slide 40: 考察 : 時刻ドリフト量のヒストグラム
時刻ドリフト量には一様なばらつきがみられる
計測ごとの時刻ドリフト量のヒストグラム
Notes: ばらつき方がどの機器も同様
山形ではない。ずれるときは一様。
こうなる原因
温度の影響を示すための補強

## Slide 41: 考察 : CPUコア温度と時刻ドリフトの相関性
2つの量の間には線形性がみられる
CPUコア温度と時刻ドリフトの散布図

## Slide 42: 考察 : CPUコア温度と時刻ドリフトの相関性
各機器におけるCPUコア温度に対応する時刻ドリフト量の間には強い正の相関関係がある
機器 | 回帰直線 |  | 相関係数
 | 傾き | 切片 | 
PC A | 1.1801902×10-4 | -0.0015995 | 0.97862
PC B | 1.142923410-4 | -0.0021057 | 0.97876
PC C | 1.2357967×10-4 | -0.0003075 | 0.97640
Raspi A | 9.591916×10-5 | -0.0070656 | 0.97277
Raspi B | 1.2054141×10-4 | -0.0092577 | 0.98154
Raspi C | 6.111466×10-5 | -0.0058447 | 0.93941
機器 | 回帰直線 |  | 相関係数
 | 傾き | 切片 | 
PC A | 1.1801902×10-4 | -0.0015995 | 0.97862
PC B |  | -0.0021057 | 0.97876
PC C | 1.2357967×10-4 | -0.0003075 | 0.97640
Raspi A | 9.591916×10-5 | -0.0070656 | 0.97277
Raspi B | 1.2054141×10-4 | -0.0092577 | 0.98154
Raspi C | 6.111466×10-5 | -0.0058447 | 0.93941

## Slide 43: 考察 : CPUコア温度と時刻ドリフトの相関性
CPUコア温度と時刻ドリフト量の回帰直線
時刻ドリフトが類似していたRaspi A, Cの傾向も異なる

## Slide 44: 考察 : CPUコア温度と室温の相関性
CPUコア温度と室温の散布図
CPUコア温度は室温による影響を受けていた

## Slide 45: 考察
時刻ドリフト量のヒストグラムは各機器で同様のばらつき方
CPUコア温度と対応する時刻ドリフト量には相関性が存在する
  相関係数は0.9以上であり強い正の相関を示している
CPUコア温度と室温の間にも正の相関が存在する
  今回の実験ではCPUコア温度は室温による影響を大きく受けた
時刻ドリフト量は温度による影響を
受けているが，その特性も異なる
Notes: 今後の課題：CPUの発熱を考慮

## Slide 46: 課題
ネットワーク遅延の影響の検証
  負荷のかかったネットワークでの計測精度を調査する必要
計算処理を行うことでCPUは発熱する
  機器に負荷をかけた際の影響についても実験が必要
Notes: 機器に負荷をかけた際の時刻ドリフトの影響

## Slide 47: まとめ
ディジタル機器におけるシステム時刻のずれと環境温度の相関性について示した
クロックフィンガープリント手法における機器識別法について
  この相関関係を考慮することで特徴量のユニーク性が高くなると考えられる
  温度相関を盛り込んだ手法の検討が必要
Notes: 言ったことを繰り返す感じで

## Slide 48: 特徴量精度評価

## Slide 49: 時刻ドリフトの精度
サンプリング周期に依らず横ばい

## Slide 50: 時刻ドリフトの精度
サンプリング周期に依らず横ばい

## Slide 51: 温度相関を盛り込んだ特徴量
分割周期Pごとの回帰直線のパラメータ（傾き，切片）を算出
学習用データにおけるそれぞれの平均値の組を2次元の 基準特徴量に
Time
ドリフト量
平均温度
ドリフト量
平均温度
分割周期P
例)
データ数
サンプリング周期
→ 個の特徴量

## Slide 52: 温度相関を盛り込んだ特徴量
長い周期で回帰直線を求めると全体的に誤差が小さく

## Slide 53: 温度相関を盛り込んだ特徴量
PCでは極端に誤差が大きくなる場合がある

## Slide 54: 温度相関を盛り込んだ特徴量
特徴量にばらつきがみられる
温度センサの分解能が粗いせい？