## Slide 1: 広域センサネットワークを用いたトラッキングサービスにおける サービスに不要なプライバシデータ流出比の定量評価
2019年3月14日
国立高専機構 小山高専 田村 崚
国立高専機構 小山高専 干川 尚人
千葉大学 下馬場 朋禄
千葉大学 伊藤 智義

## Slide 2: 目次
あらまし
既存研究
数理モデル提案
シミュレーション実験
まとめ

## Slide 3: あらまし
Internet of Things (IoT) の普及
・・・様々な機器がインターネットに繋がる
インターネット
全世界で500億台に及ぶ
体調管理
天気予報

## Slide 4: あらまし
Internet of Things (IoT) の普及
Internet of Things (IoT) のオープン化
サービス
サービス
B
サービス
A
クローズなIoT
オープンなIoT
サービス
C
サービス専用の
IoT機器
サービス問わず相互利用できるIoT機器
維持費等を考えると相互利用可能であると予想

## Slide 5: あらまし
Internet of Things (IoT) の普及
Internet of Things (IoT) のオープン化
コンビニのカメラにおじいちゃんが映った！ 今日も元気そうだ！
交差点のカメラで道路の傷み具合がわかる！ あそこを直しに行こう！
学校の前のカメラに息子が映った！ 今日も事故なく登校してるな！
合わさると…

## Slide 6: あらまし
Internet of Things (IoT) の普及
Internet of Things (IoT) のオープン化
コンビニのカメラにおじいちゃんが映った！ 今日も元気そうだ！
交差点のカメラで道路の傷み具合がわかる！ あそこを直しに行こう！
学校の前のカメラに息子が映った！ 今日も事故なく登校してるな！
サービスの開拓・高機能化
合わさると…

## Slide 7: あらまし
Internet of Things (IoT) の普及
Internet of Things (IoT) のオープン化
学校の前のカメラに息子が映った！ 今日も事故なく登校してるな！
サービスの開拓・高機能化
合わさると…
本研究では このサービスに着目

## Slide 8: あらまし
オープンIoT
＋
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 見守りサービスの展開
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能

## Slide 9: あらまし
オープンIoT
＋
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 見守りサービスの展開
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
高度な画像処理技術が全て悪用されかねない
デメリット化
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる

## Slide 10: あらまし
オープンIoT
＋
高度な画像処理技術
屋外に及ぶ高精度な 見守りサービスの展開
人間の認知処理に匹敵
指紋やカードなども カメラ越しに確認可能
高度な画像処理技術が全て悪用されかねない
デメリット化
一方， 非サービス利用者の センシングが起こる
非サービス利用者のセンシング量を 必要最小限にしたい！
多くの人が共有できる指標が欲しい！

## Slide 11: 既存研究
現在一般的に使われている クラウド型のサービスモデル
画像処理(顔認識) 見守り結果通知
ネットワークカメラ
計算ノード
Notes: 海外の空港では実用化済み

## Slide 12: 既存研究
現在一般的に使われている クラウド型のサービスモデル
画像処理(顔認識) 見守り結果通知
ネットワークカメラ
計算ノード
Notes: 海外の空港では実用化済み

## Slide 13: 既存研究
見守り結果通知
画像処理
顔認識
アクセス可能範囲
LPLCノード
ネットワークカメラ

## Slide 14: 既存研究
見守り結果通知
画像処理
顔認識
アクセス可能範囲
LPLCノード
ネットワークカメラ
センシングされない

## Slide 15: 研究動機
LPLCモデルについて 定性評価から有効であるとわかっていたが
定量評価には至っていなかった
 | 提案モデル | クラウドモデル | エッジモデル
無関係なデータの流出性 | 小 | 大 | 小
フィルタデータの拡散性 | 小 | 小 | 大
データ保存の地域リスク | 影響なし | 影響あり | 影響なし

## Slide 16: 研究動機
LPLCモデルについて 定性評価から有効であるとわかっていたが
定量評価には至っていなかった
 | 提案モデル | クラウドモデル | エッジモデル
無関係なデータの流出性 | 小 | 大 | 小
フィルタデータの拡散性 | 小 | 小 | 大
データ保存の地域リスク | 影響なし | 影響あり | 影響なし
どのサービス提供モデルがプライバシ保護に力を入れているか判断がつきにくい

## Slide 17: 研究動機
LPLCモデルについて 定性評価から有効であるとわかっていたが
定量評価には至っていなかった
 | 提案モデル | クラウドモデル | エッジモデル
無関係なデータの流出性 | 小 | 大 | 小
フィルタデータの拡散性 | 小 | 小 | 大
データ保存の地域リスク | 影響なし | 影響あり | 影響なし
LPLCモデルの能力を 数字で評価する
本研究の目的
どのサービス提供モデルがプライバシ保護に力を入れているか判断がつきにくい

## Slide 18: 数理モデル提案
非対象者のプライバシデータはサービスに不要である．
サービスに無関係なプライバシデータの流出比を表現するために， 次の式のようにNPD流出比を定義した．
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ
NPD流出比が小さい
プライバシ保護 に優れる
NPD : non-relation privacy data

## Slide 19: 数理モデル提案
図2.モデル化のイメージ
(c)
(b)
(a)
人がマス上にいる時間やカメラが有効な範囲などで行列を生成する．
対象者と非対象者で行列の種類を分けている．
行列C
行列H
行列S

## Slide 20: 数理モデル提案
不必要なプライバシデータの流通比
n:アプリ有効範囲を区切る正方形の横方向の数
m:アプリ有効範囲を区切る正方形の縦方向の数
C:カメラの有効範囲を示す行列
S:非対象者の滞在時間を示す行列
H:対象者の滞在時間を示す行列

## Slide 21: 数理モデル提案
加えて，
「対象者の顔が映るとプライバシデータ」
をモデル化
カメラの撮影方向up,down,right,leftの逆

## Slide 22: 数理モデル提案
n番目のルータが時刻tにセンシングする量

## Slide 23: 数理モデル提案

## Slide 24: 数理モデル提案
クラウドモデルのNPD流出比
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ

## Slide 25: 数理モデル提案
加えて，
「無線アクセスポイント接続範囲」
をモデル化
ルータ位置とアクセス可能距離をそれぞれとして

## Slide 26: 数理モデル提案
n番目のルータのアクセス可能範囲内に時刻tの対象者が存在するか否か

## Slide 27: 数理モデル提案

## Slide 28: 数理モデル提案
LPLCモデルのNPD流出比
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ

## Slide 29: シミュレーション設計
G空間情報センターの公表している 松江駅構内人流センサデータ（西日本旅客鉄道株式会社）
を使用
松江駅構内登校者見守りサービス
を設定，シミュレータを作成した．

## Slide 30: シミュレーション設計
松江駅構内の内，壁に囲まれていない部分
2018年6月の平日，午前7時から8時
サービス有効範囲
サービス稼働時間

## Slide 31: シミュレーション設計
オープンデータは人流センサを用いており， 19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている． センサデータは1分毎の更新．
G空間情報センターの公表している 松江駅構内人流センサデータ（西日本旅客鉄道株式会社）
を使用
https://www.geospatial.jp/ckan/organization/aigid-team
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 32: シミュレーション設計
前研究で提案したモデルにあてはめるため，公開されている松江駅駅構内図をマス目で表現した

## Slide 33: シミュレーション設計
サービス領域の面積の内何％がセンシング可能であるかを示すサービス領域カバー率を定義
46.1％

## Slide 34: シミュレーション設計

## Slide 35: シミュレーション設計
カメラのセンシング周期を1秒とする．
オープンデータは1分毎に更新されるので，
次に示すアルゴリズムを用いてオープンデータを
1秒毎のデータへ変換した．
60の約数 | nums[12]={1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60}
約数毎の60分割 | vals[12][60]
入力データ | input
出力データ | result[60]

## Slide 36: シミュレーション設計
vals[i]にはnums[i]を60分割したデータが入っている．例えば 20のvalsには{1,0,0,1,0,0,1,…,1,0,0}と1,0,0が20回繰り返されるデータを格納している．このようにvalsには60個の要素の合計がnumsとなりつつ，数字が偏らないように格納されている．inputが0になるまで次の処理を繰り返すことでresultにinputを60分割した数が格納される．
inputより小さい中で，最も大きいnumsを選ぶ．選ばれたnumsを仮にnums[i]とする．
inputからnums[i]を引き，resultにvals[i]を足し合わせる．
60の約数 | nums[12]={1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60}
約数毎の60分割 | vals[12][60]
入力データ | input
出力データ | result[60]

## Slide 37: シミュレーション設計

## Slide 38: シミュレーション設計

## Slide 39: シミュレーション設計
見守り対象者でない松江駅利用者を非見守り対象者とする．
見守り対象者の動きはオープンデータを元にモデルを生成する．(後述)
非見守り対象者の動きはオープンデータから生成する．
松江駅構内で登校を行う学生を見守り対象とする．
見守り対象者
非見守り対象者

## Slide 40: 非対象者の人数の概算
ある人物が駅を通過するには最低でも二つのセンサを通る．
駅を通過
inデータ
outデータ
駅構内
オープンデータから約3400個のin/outデータが 確認できるので， 非対象者の人数を1700人と概算した．

## Slide 41: 対象者の動き
入口は11番センサ(改札)で固定とした． 出口は駅郊外に接するセンサから確率で選ぶ．
対象者の動きを設定するにあたって， 駅構内への入口と駅構内からの出口を設定する．
改札

## Slide 42: 対象者の動き
出口が13番センサの時の対象者移動ルート
対象者移動ルートの例．

## Slide 43: シミュレーション設計
ルータアクセス可能距離
対象者数 を変化させ、NPD流出比を算出した．

## Slide 44: シミュレーション結果
NPD流出比が小さいほどプライバシ保護能力が高い． LPLCモデルはクラウドモデルよりプライバシ保護能力に
優れている
NPD：サービスには無関係なプライバシデータ

## Slide 45: まとめ
実測値(オープンデータ)を用いて，クラウドモデルとLPLCモデルのNPD流出比について分析した．
LPLCモデルのプライバシ保護能力はクラウドモデルよりも優れていた．
今後は多人数見守りでのNPD流出比の削減，LPLCモデルの実証実験を行う．
NPD：サービスには無関係なプライバシデータ

## Slide 46: 次にやること
LPLCモデルの実用化に向けた研究
  実証実験
  今のままだとNPD流出比削減率が微妙なので…
  多人数を一つのLPLCノードで見守るとか
シミュレータ引継ぎ
  LPLCシミュレータってのがあるので引継ぎやる
  C++で書いてあるが如何でしょうか

## Slide 47
ご清聴頂きありがとうございました

## Slide 49: ユースケース定義
実測値(オープンデータ)を活かした 広域トラッキングサービスの一例として
駅構内登校者見守りサービス
をユースケースとして研究を行った．
以降のスライドでユースケースを具体的に設定をする．

## Slide 50: ユースケース概要
画像処理(顔認識) 見守り結果通知
松江駅構内
カメラ
2018年6月の平日，午前7時から8時
1秒更新
サービスモデル
センサ
サービス有効範囲
サービス稼働時間
クラウド型のサービス

## Slide 51: ユースケースにおけるプライバシデータ生成源
見守り対象者でない松江駅利用者を非見守り対象者とする．
見守り対象者の動きはオープンデータを元にモデルを生成する．(後述)
非見守り対象者の動きはオープンデータから生成する．
松江駅構内で登校を行う学生を見守り対象とする．
見守り対象者
非見守り対象者

## Slide 52: サービスに無関係なプライバシデータの流出比
非対象者のプライバシデータはサービスに不要である．
サービスに無関係なプライバシデータの流出比を表現するために， 次の式のようにNPD流出比を定義した．
NPD流出比 ＝
対象者のプライバシデータ ＋ 非対象者のプライバシデータ
非対象者のプライバシデータ
NPD流出比が小さい
プライバシ保護 に優れる
NPD : non-relation privacy data

## Slide 53: 非対象者の動き
人流センサ群の情報(オープンデータ)を
非対象者の動きに変換する．
オープンデータは人流センサを用いており，19個のセンサ毎にinデータとoutデータが示されている．時刻は1分毎の更新である．
In/outの定義図
公開されているオープンデータの人流センサ位置

## Slide 54: 対象者の人数
鉄道利用者の内，学生の割合は全体の7％程度
上の式より，対象者の最大人数を200人と設定
(関東交通広告協議会，“交通広告調査レポート 2009，”鉄道利用者プロフィール，pp39)
最大で駅利用者全体の10％が学生(対象者)とする
1700人 + 対象者の最大人数
対象者の最大人数
≒ 10 (%)

## Slide 56: 考察
クラウドモデルよりもLPLCモデルの方がプライバシ保護能力に長けている
ルータアクセス可能距離がセンサ有効範囲より短いと見守りサービスとして不十分．しかし長すぎるとNPDセンシングの原因になる
対象者数が少ないときのLPLCモデルのプライバシ保護能力は特に優れている．
NPD：サービスには無関係なプライバシデータ

## Slide 57
https://jpn.nec.com/physicalsecurity/images/NeoFace_Imagedatamining.pdf
クラウドサービスの例

## Slide 58: センサ6，7，8のin/out定義
out
in
in
out
in
6
7
8

## Slide 59: オープンIoTについて
サービス
サービス
B
サービス
A
クローズなIoT
オープンなIoT
サービス
C
サービス専用の
IoT機器
サービス問わず相互利用できるIoT機器
IoT機器の整備などを考えると相互利用できるように発展すると考えられる(坂村先生)

## Slide 60: 対象者を映さないセンサを除いたときに削減されるデータ
センサ 番号 | NPD量 | 対象者 データ量 | NPD 流出比
1 | 52 | 0 | 100.00％
2 | 52 | 0 | 100.00％
3 | 420 | 0 | 100.00％
4 | 43 | 0 | 100.00％
5 | 491 | 0 | 100.00％
6 | 23832 | 5146 | 82.24%
7 | 3732 | 2573 | 59.19%
8 | 17328 | 0 | 100.00%
9 | 93567 | 7921 | 92.20%
10 | 101864 | 7992 | 92.73%
11 | 297792 | 34599 | 89.59%
12 | 61536 | 4388 | 93.34%
13 | 180524 | 19416 | 90.29%
14 | 0 | 0 | 0.00%
15 | - | - | - %
16 | 0 | 0 | 0.00%
17 | 51 | 0 | 100.00%
18 | 48 | 0 | 100.00%
19 | 0 | 0 | 0.00%
全センサの 合計 | 781332 | 82035 | 90.50％
100％以外 センサ合計 | 762847 | 82035 | 90.29％
削減した データ | 18485 | 0 | 0.21％

## Slide 61
(関東交通広告協議会，“交通広告調査レポート 2009，”鉄道利用者プロフィール，pp39)